TFXH系列循环风选器

应用范围：

TFXH系列循环风选器主要用于粮食清理工艺，对风进行循环利用，是一良好的节能风选除尘设备，去除粮食中的轻杂；其最大特点为: 采用轻杂质轴向压力门排出机构，从根本上克服了轻杂螺旋输送器经常卡死的现象；采用辊筒正弦式喂料机构，解决了喂料机构经常出现的机械故障；采用大降尘室，增强了除尘效果。

设计用材：

- 本设备采用双风机，除尘、分离杂物效果更佳。

- 下脚料采用双绞龙，闭风和接收更方便。

- 电机采用名牌西门子和硬齿面减速机。

TFXH系列循环风选器技术参数

|  | 额定处理量(t/h) | 动力 (kw) | 重量 (kg) | 外形尺寸 （长×宽×高） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清理 | 初清 |  |  |  |
| TFXH100 | 10 | 25 | 3.1 | 230 | 1066×1000×1680 |
| TFXH125 | 15 | 35 | 4.1 | 330 | 1266×1000×1680 |
| TFXH150 | 24 | 50 | 4.1 | 560 | 1566×1000×1680 |
| TFXH180 | 28 | 65 | 55 | 780 | 2216×1000×1680 |
| TFXH200 | 32 | 80 | 5.5 | 890 | 2446×1000×1680 |
| TFXH250 | 40 | 100 | 7.5 | 960 | 2766×1000×1680 |

# Text boxes

技

术

参

数

型

号

规

格