TQL-B型高效振动筛

主要用途：

TQL-B型高效振动筛主要用于对粮食中的大、中、小及轻杂物进行筛理、分离。其独特的分断匀料机构可确保物料均匀进入筛面。可连接TFDZ无动力垂直吸风道或TFXH系列循环风选器。被广泛用于碾米、制粉、油料加工、饲料、食品和化工等行业的颗粒料分离。

性能特点:

整机具有噪音低、运转平稳、处理量大、能耗少、清理效果佳、整机密闭无粉尘外扬等优良特点。

主要技术参数：

| 型号 | TQL-B150×230 | TQL-B150×270 | TQL-B180×230 | TQL-B180×230 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛面尺寸（mm) | 1500×2300 | 1500×2700 | 1800×2300 | 1800×2300 |
| 产量t/h小麦 | 初清 | 70 | 110 | 90 | 100 |
|  | 清理 | 22.5 | 27 | 30 | 35 |
| 动力（kw) | 2×0.75 | 2×1.5 | 2×0.75 | 2×1.5 |
| 电机型号 | YZU-12-6A | YZU-20-6B2 | YZU-15-6A | YZU-20-6B2 |
| 质量（kg) | 1280 | 1720 | 1420 | 1550 |
| 外形尺寸（长*宽*高）mm | 2768×1980×2050 | 3160×2260×2280 | 2768×2320×2050 | 2768×2520×2050 |