TQLZ振动清理筛

应用范围:

TQLZ系列振动清理筛主要用于对粮食中的大、中、小及轻杂质进行筛理、分离，可广泛用于制粉、饲料、碾米、酒厂、化工、食品、榨油、玉米加工等行业的原料清理或分级。该机具有噪音低、运转平稳、处理量大、能耗小、清理效果佳、整机密闭无灰尘外扬的优点，与风选设备配套使用效果更佳。

设计用材：

1、筛体采用SPCC材质，厚度为国标3mm，冷轧优质钢板焊接而成。

2、振动电机采用著名品牌“宝飞”电机。

3、筛框为钢制筛框，使用寿命至少十年以上。

4、四角采用进口“奥地利”橡胶弹簧支撑，结构稳定合理。

5、筛板采用优质锰板和可以定制不锈钢筛网。

外观处理：

- 所有机架经过酸洗、磷化、防锈处理。

- 喷涂防锈底漆，面漆采用名牌高档防褪色烤漆处理。

- 表面光泽度好，牢固不易褪色、掉漆、防划伤能力强。

TQLZ振动清理筛技术参数

|  | 产量 （小麦） | 配备 动力 | 吸风量 | 质量 | 筛面尺寸 （宽×长） | 整机外形尺寸 （长×宽×高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/h | kw | M³/min | kg | mm | mm |
| TQLZ100×150 | 12~37.5 | 2×0.37 | 60 | 620 | 1000×1500 | 2180×1539×1673 |
| TQLZ150×200 | 20~60 | 2×0.55 | 115 | 1040 | 1500×2000 | 2675×2115×1823 |
| TQLZ180×200 | 22~70 | 2×0.75 | 135 | 1140 | 1800×2000 | 2675×2466×1823 |
| TQLZ200×200 | 25~75 | 2×1.1 | 150 | 1250 | 2000×2000 | 2675×2643×1823 |
| TQLZ125×200B×2 | 35~110 | 4×0.55 | 185 | 1750 | 1250×2000×2 | 2430×2950×2185 |

# Text boxes

技

术

参

数

型

号

规

格